## Slide 1: หน่วยที่ 2
Fundamental of Microcontroller
for IoT Devices

## Slide 2: สถาปัตยกรรม IoT
Layer 7: Collaboration and processes Layer
Layer 6: Application Layer
Layer 5: Data Abstraction Layer
Layer 4: Data Accumulation
Layer 3: Edge Computing Layer
Layer 2: Connectivity Layer
Layer 1: Physical Devices and Controllers Layer
Things
Internet

## Slide 3
https://cyberprotection-magazine.com/the-real-danger-of-insecure-iot-devices

## Slide 4: Computer

## Slide 5
ENIAC
เริ่มดำเนินการสร้างในปี 1943
  แล้วเสร็จปี 1946
ใช้หลอดสุญญากาศ
  ยังไม่มีการประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ที่ใช้งานได้จริงจนกระทั่ง 1947
https://www.computerhope.com/jargon/e/eniac.htm

## Slide 6
https://www.computerhistory.org/siliconengine/invention-of-the-point-contact-transistor/

## Slide 7
https://qudev.phys.ethz.ch/static/content/QSIT16/QSIT16_V01_Intro_Moore.pdf

## Slide 11: Computer organization

## Slide 12
Computer Level Hierarchy

## Slide 13
การแก้ปัญหาด้วย Computer
Problem
Algorithm
Program
Software Design: เลือก algorithms และ data structures
Programming: ใช้ภาษาโปรแกรมเพื่ออธิบายสิ่งที่ได้ออกแบบ
Instruction Set Architecture
Compiling/Interpreting: แปลภาษาโปรแกรมเป็นชุดคำสั่ง

## Slide 14
การแก้ปัญหาด้วย Computer
Instruction Set Architecture
Micro
architecture
Circuits
Processor Design:
ใช้ architecture เพื่อออกแบบ ISA
Logic/Circuit Design: ออกแบบในระดับ Logic Gates และ Low-level
Devices
Process Engineering/Fabrication: พัฒนาและสร้างอุปกรณ์จากไลน์การผลิตในโรงงาน

## Slide 15
ในทางทฤษฎี คอมพิวเตอร์ สามารถคำนวณทุกสิ่งที่สามารถเขียนเป็นโปรแกรมได้
  ถ้ามีหน่วยความจำและเวลาเพียงพอ
  ตั้งแต่คำนวณง่ายๆ จนถึงจำลองสิ่งที่มนุษย์ทำความเข้าใจได้ยาก
ในทางปฏิบัติ การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้เงื่อนไข
  เวลา เช่น การพยากรณ์อากาศ, animation frame
  ค่าใช้จ่าย เช่น smartphone
  กำลังงาน เช่น laptop, portable devices

## Slide 16: Computer architecture

## Slide 17: Structure of the IAS Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/IAS_machine
IAS ย่อมาจาก Institute for Advanced Study
ตั้งอยู่ที่ Princeton, New Jersey.

## Slide 18: Von-Neumann /Princeton architecture
CPU
Address Bus
CODE
MEMORY
DATA
MEMORY
Data Bus

## Slide 19: Harvard architecture
CPU
Address Bus
CODE
MEMORY
DATA
MEMORY
Address Bus
Data Bus
Data bus

## Slide 20: CISC and RISC Instruction Set Architecture
CISC ย่อมาจาก Complex Instruction Set Computing
แนวคิดของ CISC คือการลดจำนวนคำสั่งโปรแกรมโดยการรวมคำสั่งง่ายๆ หลายอย่างเข้าด้วยกัน
  เช่น การอ้างตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล การโหลดข้อมูล ฯลฯ
CISC มีทั้งชุดคำสั่งง่ายๆ และคำสั่งพิเศษบางอย่างที่ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งรอบสัญญาณนาฬิกาในการดำเนินการ
คำสั่ง CISC สามารถทำงานได้โดยตรงกับหน่วยความจำโดยไม่ต้องผ่าน register
คำสั่ง CISC จะเน้นการใช้ความสามารถของ hardware โดยตรง

## Slide 21: CISC and RISC Instruction Set Architecture
RISC ย่อมาจาก Reduced Instruction Set Computing
แนวคิดของ RISC คือการออกแบบคำสั่งให้มีรูปแบบเดียวกันทั้งขนาดและการทำงาน
คำสั่งที่ซับซ้อนจะถูกแยกออกเป็นคำสั่งง่ายๆ
  ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทำงานเพียง 1 สัญญาณนาฬิกา
Processor ที่ใช้ชุดคำสั่ง RISC ต้องการหน่วยความจำมากกว่า CISC
  แต่จะมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากสามารถทำ pipeline ได้

## Slide 22: CISC and RISC Instruction Set Architecture
https://circuitdigest.com/article/difference-between-risc-and-cisc-architecture

## Slide 23: RISC and CISC Instruction Set Architecture - Pipelining
CISC
RISC
Instruction Length
Pipelining

## Slide 24: Microcontroller

## Slide 25: The first Microcontroller
CPU ขนาด 4 บิต
  Address bus 12 บิต
  Clock 740 – 750 kHz
  2,300 Transistors
  ผลิตช่วง 1971 - 1981
ผลิตโดย Intel เพื่อใช้กับเครื่องคิดเลขของ Busicom Corp.
Intel i4004
ข้อดีของ Microcontroller คือ สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบได้โดยไม่ต้องแก้ไขส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 26: Microcontroller VS Microprocessor
Microcontroller รวมเอา CPU, memory (ROM, RAM), I/O port ไว้ในชิปเดียวกัน
บางครั้งเรียกว่า System on a Chip
Microcontroller ถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะอย่าง
Microprocessor ถูกออกแบบมาให้ทำงานทั่วไป
Microprocessor ต้องการ chip ภายนอกจำนวนหนึ่งมาช่วยทำงาน

## Slide 27: Microcontroller VS Microprocessor
ROM
RAM
I/O
peripherals
Clock
peripherals
Microcontroller
Clock
CPU
Microprocessor based system
Microcontroller based system

## Slide 28: Family of Microcontroller
Parallax Propeller
Freescale 68HC11 (8-bit)
Intel 8051
Silicon Laboratories
  Pipelined 8051 Microcontrollers
ARM processors
  ARM7 cores
  Cortex-M3 cores

## Slide 29: Family of Microcontroller
STMicroelectronics
  STM8 (8-bit)
  ST10 (16-bit)
  STM32 (32-bit)
Atmel
  AVR (8-bit)
  AVR32 (32-bit)
  AT91SAM (32-bit)
Freescale
  ColdFire (32-bit)
  S08 (8-bit)

## Slide 30: Family of Microcontroller
Hitachi
  H8
  SuperH (32-bit)
Hyperstone
  E1/E2 (32-bit, First full integration of RISC and DSP on one processor core [1996])
Infineon Microcontroller
  8, 16, 32 Bit microcontrollers for automotive and industrial applications.

## Slide 31: Family of Microcontroller
MIPS
    (32-bit PIC32)
NEC
    V850 (32-bit)
Microchip
    PIC (8-bit PIC16, PIC18, 16-bit dsPIC33/PIC24)
PowerPC ISE
PSoC (Programmable System-on-Chip)
Rabbit 2000 (8-bit)

## Slide 32: Family of Microcontroller
Texas Instruments Microcontroller
  MSP 430 (16-bit)
  C2000 (32-bit)
Stellaris (32-bit)
Toshiba
  TLCS-870 (8-bit/16-bit)
Zilog
  eZ8 (16-bit)
  eZ80 (8-bit)

## Slide 33: Family of Microcontroller
Xtensa
  ESP32-D0WD-V3
  ESP32-D0WDR2-V3
  ESP32-U4WDH
  ESP32-S0WD

## Slide 34: ESP32
CPU and Memory
  Xtensa® single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor(s)
    1 core at 240 MHz: 504.85 CoreMark; 2.10 CoreMark/MHz
    2 cores at 240 MHz: 994.26 CoreMark; 4.14 CoreMark/MHz
  448 KB ROM
  520 KB SRAM
  16 KB SRAM in RTC
  QSPI supports multiple flash/SRAM chips

## Slide 35: ESP32
Wi-Fi
  802.11 b/g/n
  802.11 n (2.4 GHz), up to 150 Mbps
Bluetooth
  Compliant with Bluetooth v4.2 BR/EDR and Bluetooth LE specifications
  Class-1, class-2 and class-3 transmitter without external power amplifier

## Slide 36: ESP32 Block diagram

## Slide 37: Microcontroller
Development process

## Slide 38: Host-Target system
IoT devices มีทรัพยากรจำกัด
  ไม่มีจอภาพ
  ไม่มีคีย์บอร์ด
  ไม่มีเครื่องมือพัฒนาในตัว (compiler, linker, etc.)
ต้องยืมมือระบบอื่นช่วยพัฒนาโปรแกรม (Host)
  แล้ว download มาลงใน target
Personal
Computer
IoT
Device
Host Computer
Target system

## Slide 39: Development process
Loader
or
Programmer
IoT
Device
Host tools
  Compiler
  Linker
  Locator
  Loader